1. Maniabilité sans moteur

Il s’agit de pousser la moto à la main, sans l’aide du moteur, entre des portes de 1,20 m délimitées par des cônes de 20 cm en plastique disposés à un intervalle de quatre mètres.

Il n’y a que deux parcours possibles. Pas de slalom, pas de demi-tour, il s’agit de négocier un virage en marche avant, de s’arrêter après une porte de plots, et de suivre le même parcours en reculant. Le candidat n’est pas tenu de respecter exactement la trajectoire indiquée sur les fiches. Seul sera pris en compte le passage de la moto à l’intérieur des portes.

Ce parcours simple, en « quart de tour » avant puis arrière, simule par exemple le stationnement d’une moto ne marche arrière dans la rue, sur un emplacement pour deux-roues.

Il est admis, si la marche arrière ne peut être réalisée en une seule manœuvre, d’effectuer une marche avant – et une seule – en direction de la porte précédente, avant de repartir en marche arrière. Dans ce cas, le fait pour le candidat d’effectuer une marche avant en ligne droite n’entraîne pas une sanction, mais une intervention immédiate de l’inspecteur pour que la marche avant soit effectuée en direction de la porte précédente. De même, le fait pour le candidat d’effectuer plus d’une marche avant n’entraîne pas une sanction, mais une intervention immédiate de l’inspecteur pour interdire cette pratique.

Le candidat utilise la béquille de son choix, centrale ou latérale. En revanche, lors du déplacement de la moto, la béquille latérale doit être relevée. En cas d’oubli, l’inspecteur l’indique au candidat et ne le sanctionne pas.

Un seul essai est autorisé. Comme auparavant, cette épreuve n’est pas éliminatoire, on ne peut avoir que A ou B. Toute erreur au maniement sans moteur vaut un B.

Le candidat reste libre quant à la méthode à employer pour avancer ou reculer la moto (position des mains, du corps et du regard). Seul le résultat est pris en compte. Vous avez le droit de marcher en dehors des portes, mais la moto doit impérativement passer dans les portes. Vos pieds peuvent passer dans ou en dehors de chaque porte. Vous pouvez vous tenir à gauche (c’est ce qui se fait en général, plus facile pour béquiller et débéquiller) ou à droite de la moto. Vous avez le droit de vous arrêter en cours de parcours, mais sans béquiller. Vous pouvez tenir la moto comme vous voulez, à une main ou deux mains, une main devant et l’autre derrière, posées où bon vous semble.

Le parcours lui-même ne présente aucune difficulté, mais vous devez ramener la moto bien en face de la porte de départ, proprement béquillée, pour qu’elle soit prête pour le candidat suivant. Important : il faut ramener la moto EXACTEMENT à l’endroit où vous l’avez prise. Il s’agit d’un arrêt de précision. Arrivez avec un doigt sur le frein pour arrêter la moto un bon mètre avant la ligne et terminez en manœuvrant la moto tout doucement pour la poser précisément au bon endroit. Si vous dépassez la ligne, vous n’avez pas droit de faire marche arrière. En marche avant, toujours garder un doigt sur le frein avant pour arrêter facilement la moto si on se sent entraîné par son poids.

Le port du casque et des gants n’est pas obligatoire pour les exercices de maîtrise de la moto sans l’aide du moteur.

Conseils

Pousser vers l’avant avec les deux mains sur le guidon est assez facile, mais beaucoup de candidat(e)s éprouvent des difficultés avec la marche arrière sans moteur. N’hésitez pas à mettre la moto un peu en appui sur vous, en posant le réservoir sur votre hanche. Vous avez le droit de marquer un arrêt en cours de parcours, par exemple pour changer le braquage du guidon. Vous pouvez par exemple pousser la moto vers l’arrière avec la main droite sur la selle arrière, vous arrêter pour braquer ou redresser le guidon à deux mains, reprendre la marche arrière, vous arrêter de nouveau pour redresser ou contrebraquer, etc.

Le corps doit être proche de la moto. Si on n’est pas assez costaud(e) pour tenir la moto à bout de bras, ne pas hésiter à appuyer le réservoir contre la hanche et mettre la moto en appui sur soi pour lui garder son équilibre. Planter les pieds par terre, bien écartés, les jambes légèrement fléchies, assurer son équilibre. Le regard doit porter dans la direction où on veut aller, loin et haut. Ne pas regarder au sol, ni la moto.

Pour la marche arrière : en se plaçant à côté de la moto, à peu près au milieu au niveau du centre de gravité, saisir une poignée du guidon d’une main et poser l’autre sur l’arrière de la selle (ou sur une poignée de maintien passager ou sur les barres de protection de la moto). Pousser doucement et fermement, en faisant porter le poids du corps sur le bras qui appuie sur l’arrière de la moto, en position arqueboutée.

Poussez avant tout sur les jambes : le poids du corps doit entraîner la moto, le guidon sert juste à donner la bonne direction en orientant la roue avant, inutile de tirer dessus comme un âne.

2. Vérifications mécaniques

Viennent ensuite les vérifications mécaniques de la machine : une explication rapide à l’examinateur sur deux fiches.

Soyons bien clairs : il ne s’agit de ne parler que d’une seule fiche parmi deux, pas des deux à la suite.

Cette épreuve est appelée « contrôle de l’état du véhicule ». Elle consiste à vérifier que :

― le candidat connaît l’emplacement et sait utiliser les différentes commandes de sa moto

― le candidat connaît la signification des témoins au tableau de bord

― le candidat sait reconnaître certains éléments techniques et en contrôler leur bon fonctionnement.

Pour procéder à un contrôle technique aléatoire de la motocyclette, l’inspecteur interroge le candidat en choisissant un sujet de vérification pour chacun de ces thèmes :

― les commandes

― les éléments techniques

― l’éclairage et les accessoires de sécurité

Voici le détail de ces deux fiches de vérifications mécaniques.

Fiche 1

Les commandes

- Mise en marche du moteur

Le candidat met en marche le moteur : contact + témoin rouge allumé en bas à droite,

démarre à l'aide du démarreur électrique situé à droite

contrôle l’extinction des témoins d’alerte et arrête le moteur à l’aide du coupe-circuit (arrêt d’urgence) situé à droite.

- Commandes d’embrayage (*) et d’accélération (*) sauf véhicule équipé d’un changement de vitesse automatique

La motocyclette utilisée est à embrayage mécanique : le candidat vérifie que le câble est non effiloché et que le réglage de la garde est correct (5 mm environ).

Accélérateur : le candidat vérifie la bonne rotation de la poignée y compris à la décélération.

Les éléments techniques

- Niveau d’huile moteur

Le candidat explique la façon de procéder et indique à l’expert le point de contrôle.
Véhicule à carter humide : la moto doit être droite ou sur la béquille centrale (ne pas exiger cette position).
Véhicule à carter sec : il faut faire tourner le moteur au ralenti 2 minutes environ et contrôler immédiatement dès l’arrêt du moteur.

- Transmission

À chaîne : le candidat contrôle la tension de la chaîne en indiquant la flèche et la position de la moto préconisées par le guide d’utilisation (droite, terrain

L’éclairage et les accessoires de sécurité

1. Éclairage avant

Le candidat vérifie le bon état du ou des optiques et le bon fonctionnement des feux de position ( 2 en haut gauche et droite), croisement (milieu), feux de route (en bas).

2. Indicateurs de changement de direction

Le candidat vérifie le bon état et le bon fonctionnement des indicateurs de changement de direction.

Les commandes

1. Direction

Le candidat explique comment il contrôle l’absence de jeu dans la direction sans effectuer l’opération : il faut délester la roue avant et faire tourner le guidon de gauche à droite. Il ne doit pas y avoir de point de résistance.

2. Commandes de frein

Frein avant : il contrôle le niveau. Pour effectuer ce contrôle, le réservoir de liquide de frein doit être à l’horizontale.
Frein arrière : à commande mécanique, il contrôle l’usure à l’aide du repère prévu à cet effet ; à commande hydraulique, il contrôle le niveau.

Les éléments techniques

1. Pneumatique, avant ou arrière

Le candidat contrôle le bon état des flancs (pas de déchirure ni de hernie), de la bande de roulement (sculptures apparentes) et si la pression de gonflage paraît visuellement correcte.

2. Suspensions

A l’avant, le candidat vérifie
– Fourche hydraulique : l’absence de fuite au niveau des joints à lèvres (ou de leur protection) de la fourche télescopique.
– Avec pression d’air : l’absence de fuite au niveau des joints à lèvres (ou de leur protection) ; il indique la valve servant à l’évacuation ou au complément de pression d’air. Il doit indiquer la valeur de la pression admissible (voir guide d’utilisation).
A l’arrière, il indique où s’effectue le réglage en fonction de la charge.

L’éclairage et les accessoires de sécurité

1. Éclairage arrière et feu stop

Il contrôle le bon état et fonctionnement de l’éclairage arrière et du feu stop, avec les commandes de frein avant et arrière.

2. Avertisseur sonore et rétroviseurs

Il vérifie le bon fonctionnement de l’avertisseur sonore, la présence, le bon état et la fixation correcte des deux rétroviseurs.

Conseils

Vous devez montrer les organes concernés, expliquer les opérations à effectuer, et accomplir quelques gestes simples.
Mais n’entrez pas trop dans les détails et ne vous lancez pas dans des opérations compliquées (comme contrôler le niveau d’huile moteur), sauf si l’inspecteur vous le demande.

Rappelez-vous bien que l’inspecteur entend la même chose dix ou vingt fois par jour. Ce qu’il déteste le plus est de perdre du temps.
Vous devez parler rapidement, ne pas hésiter, ne pas le faire attendre. Exercez-vous à parler devant un proche, à simuler l’examen pour ne pas rester paralysé(e) par le stress au moment de l’examen.

Considérez que vous parlez à quelqu’un qui ne connaît absolument rien à la moto.
Vous pourrez parfois dire des choses qui vous paraissent évidentes, mais il y a des évidences qu’il faut rappeler et que vous devrez énoncer à l’examinateur.
Le vocabulaire technique ou la façon de s’exprimer lors du contrôle du véhicule ne sont pas pris en compte dans l’évaluation.

Votre formateur vous donnera probablement plein d’autres éléments pour compléter.
Si ce n’est pas le cas, renseignez-vous, parlez-en avec d’autres motards, ou consultez quelques documents en ligne, comme le très complet guide des vérifications mécaniques des motocyclettes édité par la SAAQ de nos amis québecois.
Vous pouvez aussi tirer pas mal de choses de différents articles publiés sur mon site.

Il n’y a qu’une seule note pour ces deux premières épreuves de maniabilité sans moteur et vérifications mécaniques.
Il arrive souvent que les élèves se ramassent une note défavorable (c’est-à-dire un B car on ne peut obtenir la note C sur cette épreuve), parce qu’ils n’ont rien appris. Parce qu’ils ne se sont pas donnés la peine d’apprendre, parce qu’ils ont privilégié la pratique au détriment des connaissances théoriques qui font pourtant elles aussi partie de l’examen.
Les candidats sont les seuls garants de cette partie de la formation qui consiste simplement à apprendre et retenir.

Il faut absolument essayer de décrocher la note « A » sur cette épreuve, afin de se tranquilliser pour la suite.
En effet, il vous faut au moins un « A » et aucun « C » pour valider l’examen plateau.
Si vous obtenez un « A » sur la première épreuve, c’est déjà une bonne partie de la pression psychologique en moins sur les épaules.

* * *

A l’issue des vérifications, le candidat met en place ses équipements de protection pour la suite des épreuves.

L’inspecteur vérifie visuellement si l’équipement de protection est porté correctement et, en cas d’erreur ou d’oubli, invite le candidat à rectifier la ou les anomalies.

Le candidat présente un casque homologué à sa taille.
Le candidat coiffe son casque.
S’il est non ou mal attaché, l’inspecteur doit l’indiquer au candidat, en lui précisant qu’il devra être attaché correctement lors de la réalisation des exercices suivants.
S’il paraît manifestement de taille inadaptée, l’inspecteur l’indique au candidat, applique la notation B à l’exercice de déplacement sans l’aide du moteur et de contrôle de l’état du véhicule et lui demande de trouver un casque conforme pour les exercices suivants.